## Slide 1: Thema Rückholung – Schweizer Konzepte
Technisches Forum Sicherheit, 7. März 2013
Thomas Fries, Ressortleiter Ingenieurwesen

## Slide 2: Gliederung
Vorgaben
Grundlagen Nagra
Rückholbarkeitsskala
Schrittweise Realisierung
Abfallgebinde, Endlagerbehälter und Verfüllmaterial
Technische Konzepte zur Rückholung
Schlussfolgerungen

## Slide 3: Vorgaben

## Slide 4: Überwachung und Rückholbarkeit: Vorgaben
Rückholbarkeit ist gesetzlich gefordert
(Rückholung muss bis zum Verschluss ohne grossen Aufwand möglich sein; KEG, Art. 37)
Rückholbarkeit darf passive Sicherheit nicht beeinträchtigen
(Vorkehrungen zur Rückholung dürfen passive Sicherheitsbarrieren nicht beeinträchtigen; KEV, Art 11)
Geologische Tiefenlager sind zu überwachen; dazu auch Pilotlager
(Verhalten der Abfälle, der Verfüllung und des Wirtgesteins; KEV, Art. 66)
Nach Abschluss der Einlagerung der Abfälle ist eine Beobach-tungsphase vorgesehen
(Das Departement ordnet die Überwachung an [und] legt die Dauer … fest. … kann diese bei Bedarf verlängern; KEV, Art. 68))
Nach dem Verschluss geht die Überwachung so lange wie gewünscht weiter
(Nach Verschluss kann der Bundesrat eine weitere befristete Überwachung anordnen; KEG, Art. 39)

## Slide 5: Grundlagen Nagra

## Slide 6: Umsetzung Nagra (Grundlagen)
Erste Überlegungen und Studien ab Mitte der 80’er Jahren
1998 (SMA): Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle am Standort Wellenberg: Etappen auf dem Wege zum Verschluss; präzisierende Darstellung der Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit. NTB 98-04
1999 (HAA): Konzeptstudie Anlagen und Betrieb, Technischer Lösungsvorschlag zur Rückholung eingelagerter Brennelementbehälter
2002: Entsorgungsnachweis, NTB 02-02, Kapitel 9
Ab 2022: RBG: Konzept für die Beobachtungsphase und den Verschluss (inkl. Konzeptstudien zur Rückholung für die Beschreibung der Anlage in den Grundzügen)
Felslabor (Testbereich): 1:1 Demonstration Rückholung von Abfallgebinden
Nukleare Baubewilligung: Konzept für eine allfällige Rückholung an ENSI zur Prüfung und Genehmigung (G03)
Nukleare Betriebsbewilligung: Die Betriebsbewilligung [wird] erteilt, wenn […] die Rückholung […] bis zu einem allfälligen Verschluss ohne grossen Aufwand möglich ist. (KEG Art. 37)

## Slide 7: Rückholbarkeitsskala

## Slide 8: «Rückholbarkeitsskala»
Quelle: OECD/NEA leaflet «International understanding of reversibility of decisions and retrievability of waste in geological disposal», http://www.oecd-nea.org/rwm/rr/documents/R-Scale-Leaflet_ENG_WEB.pdf

## Slide 9: Schrittweise Realisierung

## Slide 10: Lagersystem – Anlagenelemente (Bsp. HAA-Lager)
Oberflächeninfrastruktur
Zugangsbauwerke
Tiefenlagerzone
  Infrastruktur
  Lagerfelder
    Hauptlager
    Pilotlager

## Slide 11: HAA-Lager
Verbindung von passiver Sicherheit mit Rückholbarkeit: Stufenweise Verfüllung/Versiegelung der eingelagerte Abfälle (vgl. nächste Folien)
 Stufenweise Erhöhung der passiven Sicherheit, aber verbunden mit stufenweiser Erhöhung des Aufwands für allfällige Rückholung
Überwachung (mit stufenweiser Reduktion bei Verschluss der Anlage)
in-situ Monitoring: kontinuierliche oder periodi-sche Beobachtungen und Messungen (Test-bereich, Zugänge, Hauptlager, Pilotlager) von:
  erdwissenschaftlichen Parametern,
  Ingenieurparametern,
  Umgebungsparametern und
  Radiologischer Parameter
Forschungsprogramme, aktive Beobachtung von Fortschritten in Wissenschaft & Technik
  periodische Auswertungen (Überprüfung Sicherheit)
  Archivierung

## Slide 12: HAA-Lager: Bauphase (Bau und Betrieb Felslabor, ≈ 20 Jahre)
Keine Abfälle eingelagert!
  Untersuchung der in-situ Bedingungen
  Anpassung aufgrund neuer Erkenntnisse (z.B. Layout, Felssicherung)
  Demonstrationsversuche
  Nullmessungen
Nukleare Baubewilligung (KEV Art. 24 Abs. 2)1
1 Quelle Entsorgungsprogramm NTB 08-01, Tab. A.1-3
Keine Abfälle eingelagert
Stollen zugänglich
Stollen verfüllt

## Slide 13: HAA-Lager: Bauphase (Bau Lager ≈ 5 Jahre)
Keine Abfälle eingelagert!
Nukleare Betriebsbewilligung (KEV Art. 28 Abs. 1)
Keine Abfälle eingelagert
Stollen zugänglich
Stollen verfüllt

## Slide 14: HAA-Lager: Betriebsphase (Einlagerung & Erweiterung, ≈ 20 Jahre)
Eingelagerte Abfallgebinde werden umgehend verfüllt, volle Stollen versiegelt
  Sofort erhebliche passive Sicherheit
  Direkte Zugänglichkeit zu Stollen mit Gebinden
  Zugang zu Gebinde verlangt Entfer-nung Verfüllung (Bentonit, „weich“)
Einfache Rückholung ohne besonderen technischen Aufwand
Stollen zugänglich
Stollen verfüllt

## Slide 15: HAA-Lager: Beobachtungsphase (Beobachtung Hauptlager, Lagerkammern verschlossen, ≈ 10 Jahre)
Einlagerung Abfallgebinde abge-schlossen, alle Stollen verfüllt & ver-siegelt
  Erhebliche passive Sicherheit
  Direkte Zugänglichkeit zu Stollen mit Gebinden
  Zugang zu Gebinde verlangt Entfer-nung Verfüllung in Stollen (Bentonit, „weich“)
Anordnungen für Beobachtungsphase (KEV Art. 68 Abs. 1)
Normale Rückholbarkeit durch Entfernen des Verfüllmaterials und Auslagerung der Endlagerbehälter
Stollen zugänglich
Stollen verfüllt

## Slide 16: HAA-Lager: Beobachtungsphase (Verschluss Hauptlager, ≥ 50 Jahre)
Alle Stollen, Lagerfeldzugang und Schacht (oder Zugangstunnel) verfüllt & versiegelt
  Weiter erhöhte passive Sicherheit
  Zugang über Schacht (Auslegung) oder Entfernung Verfüllung Zugangstunnel)
  Zugang verlangt Entfernung Verfüllung Lagerfeldzugänge (Bentonit, „weich“)
  Zugang zu Gebinde verlangt Entfer-nung Stollen-Verfüllung (Bentonit, „weich“)
Bewilligung Verschluss Hauptlager (KEV Art. 69 Abs. 2)
Normale Rückholbarkeit durch Entfernen des Verfüllmaterials und Auslagerung der Endlagerbehälter
Stollen zugänglich
Stollen verfüllt

## Slide 17: HAA-Lager: Nach-Verschlussphase
Alle Stollen, Zugangstunnel, Rampe & Schacht verfüllt & versiegelt
  Hohes Mass an passiver Sicherheit
  Zugang zu Stollen verlangt Entfernung Verfüllung & Versiegelung von Tunnels & Zugang (Bentonit, Siegel)
  Zugang zu Gebinde verlangt Entfernung Stollen-Verfüllung (Bentonit, „weich“)
Bewilligung Verschluss Gesamtlager (KEV Art. 69 Abs. 2)
Für einige 100 Jahre normale Rückholbarkeit durch Entfernen des Verfüll-materials und Auslagerung der Endlagerbehälter
Stollen zugänglich
Stollen verfüllt

## Slide 18: Abfallgebinde, Endlagerbehälter und Verfüllung

## Slide 19: Barrierenkonzept und Rückholungsschritte
Entfernen und aufladen Verfüllmaterial
Transport Endlagerbehälter an die Oberfläche
Lösen und aufladen Endlagerbehälter
Evtl. wiederherstellen der Zugänge und Infrastruktur (Fördereinrichtung, etc.)

## Slide 20: Abfallgebinde und Endlagerbehälter
 | BE-ELB | HAA-ELB | SMA/LMA-ELB
Länge / Breite | < 5 m /  1.05m | < 3.4m /  0.95m | 4.5 m x 2.5 m
Volumen | 3.8 – 4.4 m3 | 2.4 m3 | ≤ 26 m3
Masse | < 30 t | < 15 t | ≤ 80 t
Materialisierung | Stahl | Stahl | Beton / Einkorn-Mörtel
Oberflächentemperatur | < 120°C | << 120°C | Gebirgstemperatur
Oberflächendosisleistung | Hoch | Hoch | Klein
Integrität (Auslegung) | > 1000 Jahre | > 1000 Jahre | Einige 100 Jahre

## Slide 21: Verfüllung der SMA/LMA-Lagerkavernen
Verfüllung zwischen den SMA-Endlagerbehältern (und den Abfallgebinden im Endlagerbehälter) mit Einkorn-Mörtel (vgl. NTB 92-11)

## Slide 22: Verfüllung der SMA/LMA-Lagerkavernen
Labor- und in-Situ Versuche 1994
Geringe Festigkeiten << Festigkeiten Endlagerbehälter & Kavernenausbau

## Slide 23: EB-in-situ Experiment Dismantling (Mont Terri, 2013)
Ausbau EB-Experiment Mont Terri nach ca. 12 Jahren
Bentonit Verfüllmaterial
Nur mit Anker gesicherter Opalinuston (vor Verfüllung 2001)
Nur mit Anker gesicherter Opalinuston (nach Ausbau 2013)

## Slide 24: Prototype Repository Experiment in Schweden (SKB)
Einbau 2001 - 2003
Rückbau 2011/12
Kupferbehälter mit Erhitzer
Bentonit Verfüllmaterial
Ausbau Bentonitverfüllmaterial nach ca. 10 Jahren
Ausbau Kupferbehälter

## Slide 25: Technische Konzepte zur Rückholung

## Slide 26: «Rückholbarkeitsskala»  Einfache Rückholung
Quelle: OECD/NEA leaflet «International understanding of reversibility of decisions and retrievability of waste in geological disposal», http://www.oecd-nea.org/rwm/rr/documents/R-Scale-Leaflet_ENG_WEB.pdf

## Slide 27: «Rückholbarkeitsskala»  Normale Rückholung
Quelle: OECD/NEA leaflet «International understanding of reversibility of decisions and retrievability of waste in geological disposal», http://www.oecd-nea.org/rwm/rr/documents/R-Scale-Leaflet_ENG_WEB.pdf

## Slide 28: Arbeitsschritte normale Rückholung
Ausgangslage: ca. 100 Endlagerbehälter pro Lagerstollen eingelagert und verfüllt, Lagerstollen versiegelt, Zugänge evtl. verfüllt und versiegelt
Entfernen Versiegelung
Entfernen und aufladen Bentonitverfüllung
Lösen und aufladen der BE/HAA-Endlagerbehälter
Entfernen und aufladen der Bentonitauflager
(Felssicherung)
Grundriss verfüllter BE/HAA-Lagerstollen

## Slide 29: Möglichkeit zur Rückholung eines BE-ELB (Schritte)
Bohr-Modul
Rückhol-Modul
Felssicherungs-Modul
Bagger-Modul
Bagger-Modul
Nagra 2002 (NTB 02-02)

## Slide 30: Möglichkeit zur Rückholung eines BE-ELB (Schritte)
Entfernen Bentonit mit Bagger-Modul
Lösen mit Bohr-Modul
Stemmen und einziehen des ELB mit Rückhol-Modul
Transport
1
3
2
4
5
6

## Slide 31: Möglichkeit zur Rückholung eines SMA-Endlager-behälters (Schritte)
Ausgangslage: ca. 400 Endlagerbehälter pro Lagerkaverne (Typ K09) eingelagert und verfüllt
Abbau und entfernen des Verfüllmörtels zwischen Endlagerbehälter (ELB) z.B. mit Fräs-Sauger
Lösen (Sollbruchstelle) und aufladen des ELB mit Laufkran
Modell SMA-Lagerkavernen Wellenberg 1998

## Slide 32: Möglichkeit zur Rückholung eines SMA-ELB (Schritte)
Möglichkeiten zum Abbau des Verfüllmörtels
Möglichkeiten zum Lösen der einzelnen Endlagerbehälter
Auszug aus Nagra 1998 (NTB 98-04)

## Slide 33: «Rückholbarkeitsskala» Spätere Rückholung
Quelle: OECD/NEA leaflet «International understanding of reversibility of decisions and retrievability of waste in geological disposal», http://www.oecd-nea.org/rwm/rr/documents/R-Scale-Leaflet_ENG_WEB.pdf

## Slide 34: Spätere Rückholung (nach mehreren 100 Jahren)
Ausgangslage: Tiefenlager verschlossen, alle Anlagen an der Oberfläche rückgebaut
Entfernen Verfüllung Zugangsbauwerke und Verstärkung Felssicherung
Neuinstallation Fördereinrichtungen
Bergung Endlagerbehälter (teilweise mit Bergbaumethoden SMA-Endlagerbehälter)

## Slide 35: Bergung in Lagerstollen (z.B. bei ungenügender geomecha-nischer Stabilität)
Rückholung mit Bergbaumethoden
  z.B. in Anlehnung an technische Konzepte zur Tunnelaufweitung von Bahntunnel unter Betrieb

## Slide 36: Schlussfolgerungen

## Slide 37: Zusammenfassung
Überwachung und Rückholbarkeit gesetzlich verankerte Vorgabe zur Auslegung der geologischen Tiefenlager in der Schweiz
Rückholung darf Sicherheitsbarrieren nicht beeinträchtigen (Priorität Langzeitsicherheit); im Entsorgungsnachweis grundsätzlich aufgezeigt
Elemente der Rückholbarkeit:
  Schrittweise Realisierung und Verschluss (inkl. Entscheidungspunkte),
  Endlagerbehälter mit ausreichender Dauerhaftigkeit (Integrität)
  Festigkeitsparameter des Verfüllmaterials
  Optimierung durch Auslegung (Wahl von Normalprofilen, Kompartimenta-lisierung, Wahl der Technologien zur Handhabung, Entfernung etc., …)
Ausblick:
  RBG-Unterlagen: Konzept für die Beobachtungsphase und den Verschluss (inkl. Rückholbarkeitskonzepte)
  Weitere Entwicklungsarbeiten bis zur 1:1 Demonstration vor der ersten Einlagerung

## Slide 38
besten dank für ihre aufmerksamkeit